## Slide 1: Sistemas Operativos de Tiempo Real
Técnicas Digitales III

## Slide 2: Detalles de semáforos
La finalidad principal de los semáforos es proteger zonas críticas de código.
Sin embargo, también pueden utilizarse para sincronizar tareas (serializar)

## Slide 3: Detalles de semáforos
  ImprimeHora()
  {
  ...
  while(1){
  if(xSemaphoreTake(sem_hora , (portTickType) 2000 ) == pdTRUE ){
  /* Ha saltado una nueva interrupción de tiempo */
  DisableInt();
  copia_hora = hora_act;
  EnableInt();
  ...
  }else{
  /* Después de 2000 ticks no se ha obtenido el semáforo. */
  }
  }
  }

## Slide 4: Detalles de semáforos
  __declspec(interrupt) IntPIT0(void)
  {
  /* Interacciona con el HW */
  /* Actualiza la hora */
  xSemaphoreGiveFromISR(sem_hora , pdFALSE);
  }
En este caso de uso el semáforo se toma y se libera en funciones diferentes.
Observar además el uso del timeout. Se debe siempre verificar el valor de retorno de la función.

## Slide 5: Detalles de semáforos

## Slide 6: Detalles de semáforos
Los semáforos binarios son la mejor opción para implementar sincronización
Los mutexes son la mejor opción para implementar simple exclusión mutua.

## Slide 7: ISR
Según la guía Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel:
Never call a FreeRTOS API function that does not have "FromISR" in its name from an ISR.

## Slide 8: ISR
  ¿A nivel assembler, qué instrucción se utiliza para retornar de una interrupción?
  ¿Qué sucede si se desbloquea (o bloquea) una tarea?